Общество с ограниченной ответственностью Агентство «Петербург экспресс»

(ООО Агентство «Петербург экспресс»)

Заказчик: 	Рогнединская поселковая администрация

Муниципальный контракт: МК от 25.01.2012г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО «Рогнединское городское поселение»

Рогнединского района

Брянской области

Пояснительная записка

Том I

Положение о территориальном планировании

Санкт-Петербург

2012

Общество с ограниченной ответственностью Агентство «Петербург экспресс»

(ООО Агентство «Петербург экспресс»)

Заказчик: 	Рогнединская поселковая администрация

Муниципальный контракт: МК от 25.01.2012г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО «Рогнединское городское поселение»

Рогнединского района

Брянской области

Пояснительная записка

Том I

Положение о территориальном планировании

Генеральный директор, 					А.В. Меркурьева

руководитель проекта

Санкт-Петербург

2012

Состав проекта:

Пояснительные записки

| № п/п | Наименование | Гриф |
| --- | --- | --- |
| 1. | Том I. Положение о территориальном планировании | н/с |
| 2. | Том II. Материалы по обоснованию генерального плана | н/с |

Графические материалы

1. Материалы по обоснованию генерального плана

| № п/п | Название | Масштаб | Гриф |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Карта планируемых границ земель различных категорий | 1:25 000 | н/с |
|  | Карта границ земель различных категорий. Существующее положение | 1:25 000 | н/с |
|  | Карта границ зон с особыми условиями использования территорий. Проектное положение. Фрагменты МО «Рогнединское городское поселение» | 1:5 000 | н/с |
|  | Карта границ зон с особыми условиями использования территорий и объектов культурного наследия. Проектное положение | 1:15 000 | н/с |
|  | Основной чертеж. | 1:15 000 | н/с |
|  | Основной чертеж. Фрагменты МО «Рогнединское городское поселение» | 1:5 000 | н/с |
|  | Карта современного использования территории | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:15 000 | н/с |

2. Положение о территориальном планировании

| № п/п | Название | Масштаб | Гриф |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав МО «Рогнединское городское поселение» | 1:25 000 | н/с |
|  | Карта функциональных зон МО «Рогнединское городское поселение» | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газоснабжения населения. Фрагменты МО «Рогнединское городское поселение» | 1:5 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения: водоснабжения населения, водоотведения. Фрагменты МО «Рогнединское городское поселение» | 1:5 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, необходимых для решения вопросов местного значения | 1:15 000 | н/с |

Примечание: н/с - несекретно

Содержание

1. Общие положения	6

2. Цели и задачи территориального планирования	8

2.1. Цели территориального планирования МО «Рогнединское городское поселение»	8

2.2. Задачи территориального планирования МО «Рогнединское городское поселение»	8

2.2.1. Задачи по учету интересов Российской Федерации и интересов субъекта Российской Федерации – Брянской области при осуществлении градостроительной деятельности на территории МО «Рогнединское городское поселение»	8

2.2.2. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры	9

2.2.3. Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения	10

2.2.4. Задачи по развитию сферы социального обслуживания населения	12

2.2.5.  Задачи по развитию и размещению объектов  жилищного фонда	14

2.2.6. Задачи по сохранению и регенерации объектов культурного наследия	15

2.2.7. Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды	15

2.2.8. Задачи по развитию зеленых насаждений	15

2.2.9. Задачи по инженерной подготовке территории	16

2.2.10. Задачи по санитарной очистке территории	16

2.2.11. Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера…….	……………………………………………………………………………………………16

2.2.12. Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана МО «Рогнединское городское поселение»	16

3.	Перечень основных мероприятий по территориальному планированию МО «Рогнединское городское поселение»	17

3.1. Мероприятия по учету интересов Российской Федерации и интересов субъекта Российской Федерации – Брянской области при осуществлении градостроительной деятельности на территории МО «Рогнединское городское поселение»	17

3.2. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры. Параметры функциональных зон	17

3.3. Мероприятия по развитию и размещению на территории МО «Рогнединское городское поселение» объектов капитального строительства регионального и местного значения	26

3.3.1. Развитие транспортной инфраструктуры	26

3.3.2. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	27

3.3.3. Развитие и размещение объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания	30

3.3.4. Развитие и размещение объектов жилищного фонда	32

3.3.5. Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства	32

3.4. Характеристика зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения	33

3.5. Мероприятия  по сохранению и регенерации объектов культурного наследия	36

3.6. Мероприятия по улучшению экологической обстановки охране окружающей среды	36

3.7. Мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений	37

3.8. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	38

3.9. Мероприятия по инженерной подготовке территорий	41

3.10. Мероприятия по санитарной очистке территорий	41

3.11. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана МО «Рогнединское городское поселение»	41

4. Технико-экономические показатели генерального плана МО «Рогнединское городское поселение»…………	44

# 1. Общие положения

Территориальное планирование муниципального образования «Рогнединское городское поселение»  Рогнединского муниципального района Брянской области (далее – МО «Рогнединское городское поселение»)  осуществляется посредством разработки и утверждения генерального плана МО «Рогнединское городское поселение» и внесения в него изменений.

Генеральный план МО «Рогнединское городское поселение» Рогнединского муниципального района Брянской области разработан ООО Агентство «Петербург экспресс» по заказу Рогнединской поселковой администрации на основании муниципального контракта МК от 25.01.2012г.

Генеральный план МО «Рогнединское городское поселение» согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации является документом  территориального планирования  муниципального образования и направлен на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития территорий, (т.е. безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план поселения разработан в границах территории МО «Рогнединское городское поселение», установленных законом Брянской области от 09.03.2005 № 3-3 «О наделении муниципальных  образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и  установлении границ муниципальных образований в Брянской области».

Исходный год разработки генерального плана поселения – 2012 г.

Срок реализации генерального плана рассчитан на 20 лет и разбит на 2 этапа:

- первая очередь – период, на который определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана МО «Рогнединское городское поселение» – 2012 - 2021 гг.;

- расчетный срок – период, на который рассчитаны все основные проектные решения генерального плана МО «Рогнединское городское поселение»– 2012 - 2031 год;

Генеральный план МО «Рогнединское городское поселение» разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При подготовке генерального плана МО «Рогнединское городское поселение» учтена ранее разработанная градостроительная документация, а также положения областных программ, областных проектов, стратегий, концепций, реализуемых в Брянской в период разработки генерального плана.

В генеральном плане МО «Рогнединское городское поселение» учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проектные решения генерального плана МО «Рогнединское городское поселение» учитываются при разработке Правил землепользования и застройки муниципального образования и являются основанием для:

1) подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования;

2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создания объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения на основании документации по планировке территории (ч.1 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ).

В соответствии с ч. 5 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ реализация генерального плана МО «Рогнединское городское поселение»  осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселения и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения, или в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Графические материалы генерального плана поселения выполнены с применением геоинформационных технологий в программе  MapInfo Professional.

# 2. Цели и задачи территориального планирования

## Цели территориального планирования МО «Рогнединское городское поселение»

Целью разработки генерального плана МО «Рогнединское городское поселение»  является создание действенного инструмента управления развитием территории муниципального образования в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством.

Решения генерального плана направлены на обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования, предполагающее обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышения уровня жизни и условий проживания населения, долговременной экологической безопасности поселения и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем.

## Задачи территориального планирования МО «Рогнединское городское поселение»

### 2.2.1. Задачи по учету интересов Российской Федерации и интересов субъекта Российской Федерации – Брянской области при осуществлении градостроительной деятельности на территории МО «Рогнединское городское поселение»

Учет интересов Российской Федерации и интересов субъекта Российской Федерации – Брянской области при осуществлении градостроительной деятельности на территории МО «Рогнединское городское поселение»  - обеспечение выполнения на территории МО «Рогнединское городское поселение» функций Российской Федерации и субъекта Российской Федерации на основе функционального развития существующих, а также размещения новых объектов регионального значения, в том числе:

- объектов транспортной инфраструктуры регионального значения;

- объектов инженерной инфраструктуры регионального значения;

- иных объектов федерального и регионального значения.

### 2.2.2. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры

1. Повышение эффективности использования территории поселения путем оптимизации функционального использования, упорядочивания существующей застройки, освоения незастроенных территорий.

2. Обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами социально-экономического развития.

3. Развитие и преобразование функциональной структуры муниципального образования в соответствии с прогнозируемыми направлениями развития экономической базы поселения с учетом обеспечения необходимых территориальных ресурсов для развития приоритетных видов экономической деятельности – аграрного сектора, развитие пищевой промышленности, развитии деревопереработки и  лесопереработки, коммерческо-деловой сферы (торговля, сервис, строительство административно-деловых учреждений).

4. Развитие туристско-рекреационной сферы обслуживания местного и районного значения на базе комплексного использования природно-рекреационного потенциала муниципального образования.

5. Формирование и планировочное выделение на основе существующих и вновь осваиваемых территорий комплексного размещения объектов жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения функциональных зон, обеспечивающих возможность эффективного функционирования и развития вновь размещаемых на их территории объектов капитального строительства.

6. Реализация принципов комплексного освоения территории, обеспечивающих формирование среды жизнедеятельности высокого качества, в которой в оптимальном соотношении находятся жилые зоны, зоны размещения объектов бытового и социально-культурного назначения, объектов транспортной инфраструктуры, зон зеленых насаждений общего пользования.

7. Формирование системы центров социального обслуживания, обеспечивающих потребности жителей поселения.

### Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

Внешний транспорт

1. Обеспечение надежной связи МО «Рогнединское городское поселение» с внешней сетью автодорог регионального значения путем формирования единой транспортной сети в составе улично-дорожной сети и сети внешних дорог.

2. Обеспечение выделения территории для развития улично-дорожной сети, сети внешних дорог, и соответствующей инфраструктуры.

Пассажирский транспорт

1. Организация качественного маршрутного сообщения для связи населенных пунктов МО «Рогнединское городское поселение» с соседними муниципальными образованиями, а также с г. Брянском;

Улично-дорожная сеть населенных пунктов

- формирование улично-дорожной сети населенных пунктов с учетом существующей сети внешних дорог и увеличением уровня автомобилизации населения;

- формирование рациональных и достаточных транспортных связей районов жилой застройки с общепоселковыми центрами, объектами социального обслуживания, рекреационными территориями.

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

1. Обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения населения и хозяйственных объектов на территории городского поселения.

2. Реконструкция и развитие водопроводных сетей и системы подачи воды в целом, включая замену ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи воды к районам нового строительства.

3. Сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее рационального использования, автоматизированный контроль на всех этапах производства, транспортировки и реализации воды.

4. Организация зон санитарной охраны системы водоснабжения с учетом действующих нормативных требований и сложившейся застройки.

Водоотведение

1. Реконструкция очистных сооружений в поселке Рогнедино.

1. Полное прекращение сброса неочищенных сточных вод, за счет строительства локальных канализационных очистных сооружений в каждом населенном пункте.

2. Обеспечение очистки поверхностного стока.

Теплоснабжение

1. Развитие существующих систем централизованного теплоснабжения в поселении с реконструкцией источников теплоснабжения (котельных) и тепловых сетей.

2. Внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки тепловой и энергии.

3. Использование локальных источников для теплоснабжения индивидуальной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения.

Электроснабжение

1. Развитие системы электроснабжения поселения с реконструкцией источников энергообеспечения и линий электропередач.

2. Широкое внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки электрической энергии.

3. Вырубка древесно-кустарниковой растительности под ВЛ до и выше 1000 вольт в населенных пунктах.

4. Расширение зауженных посек сохранных зон ВЛ в лесах.

Газоснабжение

1. Дальнейшее развитие системы централизованного газоснабжения поселения со строительством новых газопроводов низкого давления.

2. Реконструкция существующих сетей и сооружений системы газоснабжения для обеспечения надежной подачи газа потребителям, в том числе к источникам теплоснабжения.

3. Обеспечение устойчивого давления газа у потребителей.

Связь и информатизация

1. Развитие рынка современных универсальных услуг отрасли (передача данных, телекоммуникационные услуги, сеть «Интернет», информатизация процессов делопроизводства, создание информационной базы систем образования, здравоохранения и др.).

2. Замена аналогового оборудования АТС на цифровое с увеличением емкости.

3. Модернизация существующих передатчиков с целью стопроцентного охвата телевещанием аудитории Рогнединского городского поселения.

### Задачи по развитию сферы социального обслуживания населения

Общие задачи в сфере социального обслуживания

1. Удовлетворение потребности населения поселения в учреждениях социального обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития МО «Рогнединское городское поселение», социальных нормативов, установленных Правительством Российской Федерации, других нормативных документов.

2. Достижение в МО «Рогнединское городское поселение» уровня обеспеченности жителей объектами социального и культурно-бытового обслуживания нормируемого социально гарантированного уровня обслуживания по каждому виду.

3. Обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей МО «Рогнединское городское поселение».

4. Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания на территории поселения с учетом сложившихся функционально-планировочных условий.

5. Модернизация существующей сети учреждений социального и культурно-бытового обслуживания с реструктуризацией и интенсификацией их работы в соответствии с потребностями населения МО «Рогнединское городское поселение» с учетом новых технологий обслуживания и современного уровня развития общества.

6. Повышение эффективности использования территорий, занятых существующими учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания.

Здравоохранение

1. Формирование сети учреждений здравоохранения, обеспечивающей потребности населения поселения и служащей целям улучшения демографической ситуации, сохранения и укрепления здоровья населения, поддержания активной долголетней жизни при повышении качества и количества предоставляемых медицинских услуг.

Потребительский рынок

1. Обеспечение условий для развития и расширения сети предприятий потребительского рынка и повышения качества и количества предоставляемых услуг путем проведения работ по реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением их технической оснащенности и строительства новых объектов в соответствии с международными стандартами с учетом размещения предприятий потребительского рынка минимально гарантированного уровня в жилой застройке.

2. Формирование территориально приближенной к потребителям инфраструктуры услуг местного уровня.

Туризм, отдых, физкультура и спорт

1. Создание условий для занятий физической культурой и спортом, укрепления здоровья населения, приобщение к занятиям спортом детей за счет развития массовых видов спорта.

2. Размещение сети учреждений физической культуры и спорта в соответствии с принятыми уровнями обслуживания.

3. Развитие сети объектов физкультуры и спорта с доведением уровня обеспеченности населения МО «Рогнединское городское поселение» в расчете на 1000 жителей:

- спортивными залами - до 0,35 тыс. кв. м к 2031 году;

- плоскостными сооружениями – до 1,95 тыс. кв. м к 2031 году.

4. Поддержка и развитие инфраструктуры спорта и активного отдыха на территории поселения, развитие инфраструктуры местного туризма, включающего развитие туристических и рыболовных баз, мест проведения массового досуга, предприятий общественного питания, стоянок, кемпингов и т.п.

Культура

1. Обеспечение условий для культурного и духовного развития населения сельского поселения.

2. Реконструкция с повышением технической оснащённости до уровня, соответствующего современным требованиям, существующих учреждений культуры.

3. Размещение сети учреждений культуры на территории поселения с доведением уровня обеспеченности населения в расчете на 1000 жителей МО «Рогнединское городское поселение»:

клубами и учреждениями клубного типа – до 150 зрительских мест к 2031 году.

Образование

1. Обеспечение условий для повышения уровня образования и квалификации жителей МО «Рогнединское городское поселение» путем развития и расширения сети учреждений образования, проведения работ по реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением их технической оснащенности и строительства новых объектов в объемах, соответствующих действующим нормативам с учетом особенностей демографической структуры населения МО «Рогнединское городское поселение».

2. Развитие сети образовательных учреждений с доведением уровня обеспеченности населения МО «Рогнединское городское поселение» в расчете на 1000 жителей:

- детскими дошкольными учреждениями - до 60мест к 2031 году;

- образовательными (школьными) учреждениями - до 140 мест к 2031 году;

- внешкольными учреждениями ёмкостью до 10% от числа школьников к 2031 году.

Социальная защита населения

1. Обеспечение условий для развития сети учреждений социальной защиты, повышения качества и количества предоставляемых ими услуг.

Ритуальное обслуживание

1. Обеспечение потребности в площадях для погребения усопших.

### 2.2.5.  Задачи по развитию и размещению объектов  жилищного фонда

1. Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда муниципального образования при условии выполнения градостроительных требований и сохранения многообразия ландшафтов на территории поселения.

2. Увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей поселения с доведением средней жилищной обеспеченности в расчете на одного жителя  на расчетный срок генерального плана до 35 кв. м.

3. Сокращение и ликвидация физически и морально устаревшего жилищного фонда, в том числе расселение ветхого и аварийного фонда.

4. Разработка программ по расселению жилого фонда, расположенного в СЗЗ, либо проведение мероприятий по сокращению размеров СЗЗ путем применения инновационных технологий производства или перепрофилирования предприятий.

5. Запрещение нового жилищного строительства и реконструкции существующего жилого фонда, расположенного в СЗЗ объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, что приведёт к постепенному выбытию жилья из зоны санитарной опасности.

6. Увеличение разнообразия жилой среды и применяемых материалов, конструкций и планировочных решений, отвечающих разнообразию градостроительных и природно-ландшафтных условий и интересам различных социальных групп.

7. Развитие индивидуальной жилой застройки, как вида жилищного строительства, обеспечивающего наиболее комфортную жилую среду.

### Задачи по сохранению и регенерации объектов культурного наследия

1. Сохранение и благоустройство территории имеющихся на территории поселения объектов культурного наследия.

### Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

1. Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящих и будущих поколений жителей поселения, воспроизводства природных ресурсов, сохранение биосферы.

2. Сохранение природных условий и особенностей поселения.

3. Охрана рекреационных ресурсов.

4. Обеспечение сохранности лесов на землях лесного фонда поселения.

5. Максимально возможное сохранение зеленых насаждений всех видов использования.

6. Сохранение существующих показателей качества атмосферного воздуха.

7. Обеспечение нормативного качества воды поверхностных водных объектов.

8. Обеспечение безопасных уровней шума, электромагнитных излучений, радиации, радона.

8. Учет инженерно-геологических и геоморфологических условий территории в градостроительном проектировании.

9. Обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду.

10. Обеспечение гарантий для всех категорий жителей в области экологической безопасности.

- Создание и развитие системы мониторинга за состоянием основных компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, почвы);

### Задачи по развитию зеленых насаждений

1. Повышение уровня обеспечения населения озелененными территориями общего пользования за счет озеленения территорий нового освоения, неиспользуемых территорий;

2. Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования – парков, скверов, бульваров, уличного озеленения;

3. Формирование системы озелененных территорий на основе озеленения территорий общего пользования, спортивно-рекреационных территорий, озеленение территорий специального назначения – санитарно-защитных озелененных полос, озеленение прибрежных территорий.

### Задачи по инженерной подготовке территории

1. Защита от затопления и подтопления территории населенных пунктов поселения.

2. Защита от разрушения берегов, дюн, геоморфологических форм рельефа, карста.

3. Организация рельефа и отвод поверхностного стока.

4. Очистка водных объектов и благоустройство прилегающей территории населенных пунктов поселения.

### Задачи по санитарной очистке территории

- Ликвидация несанкционированных свалок;

2. Организация сбора и вывоза ТБО в населенных пунктах, садоводческих и дачных объединениях на территории поселения.

### Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, а также окружающую среду.

2. Обеспечение жителей поселения средствами оповещения населения в случае возникновения ЧС.

### Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана МО «Рогнединское городское поселение»

1. Обеспечение соблюдения социальных и градостроительных норм в генеральном плане.

2. Уточнение границы МО «Рогнединское городское поселение» и согласование границы с органами исполнительной власти смежных муниципальных образований.

3. Обеспечение контроля реализации генерального плана МО «Рогнединское городское поселение».

# Перечень основных мероприятий по территориальному планированию МО «Рогнединское городское поселение»

## 3.1. Мероприятия по учету интересов Российской Федерации и интересов субъекта Российской Федерации – Брянской области при осуществлении градостроительной деятельности на территории МО «Рогнединское городское поселение»

1. Формирование зон транспортной инфраструктуры для обеспечения функционирования и развития объектов транспортной инфраструктуры регионального и местного значения.

2. Формирование зон инженерной инфраструктуры для обеспечения возможности функционирования и развития объектов инженерной инфраструктуры регионального значения.

## Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры. Параметры функциональных зон

1. В целях развития поселения в целом и входящих в его состав населенных пунктов возникает необходимость изменения границ п. Рогнедино в сторону увеличения территории земель населенных пунктов на 56,03 га за счет земель сельскохозяйственного назначения.

Кроме того, проектом генерального плана предусмотрен перевод земель сельскохозяйственного назначения площадью 2,66 га в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения для территорий кладбищ и коммунально-складских зон, расположенных вне границ населенных пунктов.

2. Развитие и преобразование функциональной структуры использования территорий на расчетный срок реализации генерального плана МО «Рогнединское городское поселение» на основе функционального зонирования территории МО «Рогнединское городское поселение», включающего:

- установление перечня функциональных зон (по видам) с определением соответствующих им параметров.

Перечень устанавливаемых функциональных зон и их параметры представлены в таблице ниже.

Таблица 1

Перечень и параметры функциональных зон

| Наименование и обозначение функциональной зоны | Описание функциональной зоны | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | Этажность | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Минимальный процент озеленения от площади земельного участка | Иные параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 | жилая зона, предназначенная для размещения индивидуальных (одноквартирных) жилых домов предельной высотой до 12 метров, что позволяет строить в данной зоне 2-х этажные жилые дома на высоком цоколе с мансардным этажом. Данным жилым домам характерно наличие приусадебного жилого участка площадью 4-9 соток, а для зон нового жилого строительства – 12 – 25 соток. Хранение личного автотранспорта осуществляется на территории земельных участков, гостевая парковка также осуществляется на указанной территории. Благоустройство и озеленение территорий земельных участков относится к обязанностям их владельцев и должно занимать не менее 30% от площади земельного участка, что позволяет говорить о высокой степени благоустроенности зон с подобной застройкой. Плотность населения в данных территориях колеблется в зависимости от площади придомовых земельных участков от 12 до 36-40 чел/га. | Площадь от 4 до 25 соток | 1-2 этажа | 50 | 30 |  |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами Ж2 | зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами в 1-2 этажа, включая мансардный. Максимальная плотность жилого фонда для указанной зоны составляет 3000 тыс.кв. м/га. В данной зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду | 1. Минимальная площадь участка отдельно стоящего дома - 400 м2. 2. Минимальная площадь участка многоквартирного жилого дома – 1000 м2. | 1-2 этажа | 75 | 10 |  |
| Общественно-деловые зоны |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения с включением жилой застройки ОД1 | зона предназначена для размещения объектов торговли, связи, общественно-деловых комплексов, финансово-кредитных учреждений, зданий административного назначения, а также жилой застройки, в случае, если такое возможно, исходя из санитарно-гигиенических требований | * | - | 70 | 15 | Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, (для вспомогательных видов использования) - не более 10% от площади земельного участка |
| Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения ОД2 | зона размещения объектов торговли, связи, образования, коммунально-бытового обслуживания, химчисток, прачечных, лечебно-оздоровительных учреждений, ветеринарных станций. Регламенты застройки таких территорий устанавливаются при разработке правил землепользования и застройки сельского поселения | * | - | 70 | 15 | Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, (для вспомогательных видов использования) - не более 10% от площади земельного участка |
| Производственные зоны |
| Производственная зона с размещением предприятий V класса опасности П | производственная зона, в границах которой возможно размещение предприятий с размером санитарно-защитной зоны до 50 метров | * | - | 65 | 15 | Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, (для вспомогательных видов использования) - не более 15% от площади земельного участка. |
| Производственная зона с размещением предприятий V и IV классов опасности П1 | производственная зона, в границах которой возможно размещение предприятий с размером санитарно-защитной зоны до 100 метров | * | - | 65 | 15 | Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, (для вспомогательных видов использования) - не более 15% от площади земельного участка. |
| Зоны инженерной инфраструктуры |
| Зона инженерной инфраструктуры И1 | зона размещения объектов систем теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения | - | - | - | - | - |
| Зоны транспортной инфраструктуры |
| Зона автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры Т1 | зона размещения объектов внешнего и внутреннего автомобильного транспорта, в т.ч. элементов дорожной сети вне границ населённых пунктов, а также улично-дорожной сети населённых пунктов, размещения коллективных автостоянок, автовокзалов, автостанций и объектов, необходимых для обслуживания и ремонта автомобильного транспорта, осуществляющего транзитное движение и (или) междугородние перевозки пассажиров и грузов, в т.ч. СТО, АЗС, АГЗС, а также размещения инженерно-технических сооружений на дорожной сети | - | - | - | - | - |
| Зона размещения гаражей и хозяйственных построек Т3 | зона размещения гаражей и хозяйственных построек населения, сараев. | - | - | - | - | - |
| Зоны сельскохозяйственного назначения |
| Зона сельскохозяйственных угодий С1 | зона размещения сельскохозяйственных угодий – пашен, сенокосов, пастбищ и т.д. Предельные размеры земельных участков, параметры застройки и использование объектов недвижимости определяются специальными отраслевыми нормативами | - | - | - | - | - |
| Зона размещения сельскохозяйственных предприятий С2 | Предельные размеры земельных участков, параметры застройки и использование объектов недвижимости определяются специальными отраслевыми нормативами. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений устанавливается на основании технико-экономического обоснования проекта строительства | * | - | - | - | - |
| Рекреационные зоны |
| Зона лесов Р1 | это территории вне границ населенных пунктов, отнесенные к землям лесного фонда, и покрытые многолетними лесными насаждениями как природного, так и искусственного происхождения. Данные зоны могут быть использованы для реализации потенциала экологического туризма, а также проведения ряда спортивных мероприятий. | - | - | - | - | - |
| Зона насаждения общего пользования Р2 | территории внутри населенных пунктов, занятые зелеными насаждениями и предназначенные для организации кратковременного отдыха населения, проведения мелкомасштабных культурно-массовых мероприятий | * | - | - | 1. Зеленые насаждения – 65-75 % от общей площади участка. 2. Аллеи и дороги – 10-15 % от общей площади участка. 3.Площадки – 8-12 % от общей площади участка. | 1. Сооружения – 5-7 % от общей площади участка. 2. Парковки – не более 5% от общей площади участка. |
| Зона размещения объектов спортивного и культурно-массового назначения Р3 | зоны, в которых расположены объекты физической культуры и спорта местного, районного и областного значения, а также территории, необходимые для обслуживания таких объектов. Размеры зон определяются исходя из технологических особенностей размещаемых объектов, а также с возможности использования данных объектов для организации культурно-массовых мероприятий | * | - | 60 | 20 | Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, (для вспомогательных видов использования) - не более 15% от площади земельного участка. |
| Зоны специального назначения |
| Зона размещения кладбищ СН1 | зона, предназначенная для размещения кладбищ как традиционного захоронения, так и для захоронения после кремации. Также в зоне размещения кладбищ возможно размещение объектов культа, обрядовых домов, моргов, а также объектов административного назначения, необходимых для организации работы кладбища | - | - | - | - | - |
| Зона водных объектов |
| Зона водных объектов В | территория, занятая поверхностными водными объектами (акваториями рек, озер, водохранилищ и т.д.) | - | - | - | - | - |

* - Предельные размеры земельных участков определяются проектами планировки территории

Пояснения:

- В качестве минимальной площади земельных участков устанавливается площадь, соответствующая минимальным нормативным показателям, предусмотренным региональными нормативами градостроительного проектирования Брянской области и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков. В качестве максимальной площади земельных участков устанавливается площадь, предусмотренная градостроительными нормативами и правилами, действовавшими в период застройки соответствующих земельных участков, но не превышающая площадь территориальной зоны размещения указанных земельных участков или её части, ограниченной красными линиями.

- Необходимые отступы зданий, сооружений от границ земельных участков устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов, региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области с учётом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории.

- Отклонения от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства не должны превышать допустимых значений, установленных планируемыми характеристиками и параметрами развития функциональных зон, если иное не предусмотрено требованиями технических регламентов, региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области, зон с особыми условиями использования территории.

- установление границ функциональных зон в соответствии с перечнем функциональных зон (по видам).

3. Генеральным планом МО «Рогнединское городское поселение» установлено соотношение площадей, занимаемых функциональными зонами (по видам зон), представленное в таблице 2.

Таблица 2

Соотношение площадей функциональных зон по срокам реализации генерального плана МО «Рогнединское городское поселение»

| Наименование функциональной зоны | Единица измерения | 1-ая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 - 2021 гг. | 2012 - 2031 гг. |
| Жилые зоны. Всего. | га | 394,80 | 418,51 |
|  | % | 2,39 | 2,53 |
| В том числе: |  |  |  |
| Ж1 зоны застройки индивидуальными жилыми домами | га | 339,40 | 363,11 |
|  | % | 2,06 | 2,20 |
| Ж2 зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 55,40 | 55,40 |
|  | % | 0,33 | 0,33 |
| Общественно-деловые зоны. Всего. | га | 45,62 | 47,17 |
|  | % | 0,28 | 0,29 |
| В том числе: |  |  |  |
| ОД1 зоны делового, общественного и коммерческого назначения с включением жилой застройки | га | 7,43 | 7,43 |
|  | % | 0,05 | 0,05 |
| ОД2 зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения | га | 38,19 | 39,74 |
|  | % | 0,23 | 0,24 |
| Рекреационные зоны. Всего. | га | 2 636,40 | 2 637,06 |
|  | % | 15,97 | 15,97 |
| В том числе: |  |  |  |
| Р1 зона лесов | га | 2 557,89 | 2 557,89 |
|  | % | 15,49 | 15,49 |
| Р2 зона зеленых насаждения общего пользования | га | 77,51 | 77,51 |
|  | % | 0,47 | 0,47 |
| Р3 зона размещения объектов спортивного и культурно-массового назначения | га | 1,00 | 1,66 |
|  | % | 0,01 | 0,01 |
| Зоны специального назначения. Всего. | га | 5,02 | 5,02 |
|  | % | 0,03 | 0,03 |
| В том числе: |  |  |  |
| СН1 зона размещения кладбищ | га | 5,02 | 5,02 |
|  | % | 0,03 | 0,03 |
| Зоны сельскохозяйственного назначения. Всего. | га | 13 191,20 | 13 156,42 |
|  | % | 79,90 | 79,69 |
| В том числе: |  |  |  |
| С1 зона сельхоз угодий | га | 13 114,87 | 13 080,09 |
|  | % | 79,44 | 79,23 |
| С2 зона размещения сельскохозяйственных предприятий | га | 76,33 | 76,33 |
|  | % | 0,46 | 0,46 |
| Производственные зоны. Всего. | га | 22,87 | 22,87 |
|  | % | 0,14 | 0,14 |
| В том числе: |  |  |  |
| П производственная зона с размещением предприятий V класса опасности | га | 19,10 | 19,10 |
|  | % | 0,12 | 0,12 |
| П1 производственная зона с размещением предприятий IV,V классов опасности | га | 3,77 | 3,77 |
|  | % | 0,02 | 0,02 |
| Зона транспортной инфраструктуры. Всего. | га | 150,86 | 159,72 |
|  | % | 0,91 | 0,97 |
| В том числе: |  |  |  |
| Т1 зона автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 149,59 | 158,45 |
|  | % | 0,91 | 0,96 |
| Т3 зона размещения гаражей и хозяйственных построек | га | 1,27 | 1,27 |
|  | % | 0,01 | 0,01 |
| Коммунально-складские зоны. Всего. | га | 3,76 | 3,76 |
|  | % | 0,02 | 0,02 |
| В том числе: |  |  |  |
| КС коммунально-складская зона | га | 3,76 | 3,76 |
|  | % | 0,02 | 0,02 |
| Зоны инженерной инфраструктуры. Всего. | га | 3,06 | 3,06 |
|  | % | 0,02 | 0,02 |
| В том числе: |  |  |  |
| И1 зона инженерной инфраструктуры | га | 3,06 | 3,06 |
|  | % | 0,02 | 0,02 |
| Зоны водных объектов. Всего. | га | 56,46 | 56,46 |
|  | % | 0,34 | 0,34 |
| В том числе: |  |  |  |
| В зона водных объектов | га | 56,46 | 56,46 |
|  | % | 0,34 | 0,34 |
| ИТОГО: | га | 16 510,05 | 16 510,05 |

## Мероприятия по развитию и размещению на территории МО «Рогнединское городское поселение» объектов капитального строительства регионального и местного значения

### 3.3.1. Развитие транспортной инфраструктуры

Обоснованием проектных решений по развитию внешнего транспорта являются положения Схемы территориального планирования Брянской области, Схемы территориального планирования Рогнединского муниципального района, в которых заложены основные направления развития внешнего транспорта на территории поселения.

Развитие внешнего автомобильного транспорта

Мероприятия по развитию системы внешнего транспорта предполагают комплексное развитие единой транспортной инфраструктуры поселения, включающее:

- формирование в соответствии с «Картой планируемого размещения объектов местного значения поселения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений», выполненной в составе генерального плана МО «Рогнединское городское поселение» распространенной сети дорог поселения, связывающей между собой населенные пункты и обеспечивающей связанность с транспортной системой Брянской области;

- реконструкция участков существующих автодорог общего пользования,  характеризующихся высоким процентом износа, с повышением качества дорожного полотна.

- содержание и эксплуатация автодорог общего пользования в соответствии с действующими нормативами;

- выполнение комплекса мероприятий по организации безопасности дорожного движения.

Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов

При разработке мероприятий по территориальному планированию стоит  принимать во внимание следующие факторы:

- необходимость  корректировок  планов трасс УДС для обеспечения нормативных параметров трасс;

- необходимость принятия комплекса мер по обеспечению безопасности дорожного движения.

Исходя из этого, мероприятия по развитию улично-дорожной сети  муниципального образования, помимо реконструкции участков существующей улично-дорожной сети, характеризующихся высоким процентом износа, с повышением качества дорожного полотна и технических характеристик элементов улично-дорожной сети, включают в себя решения по организации  движения транспорта, совершенствования планировочных параметров и рационализации движения транспорта в планировочных узлах.

### 3.3.2. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

- Проведение гидрогеологической разведки для возможности увеличения объемов питьевого водоснабжения в поселке Рогнедино.

- Реконструкция существующих сетей и сооружений централизованного водоснабжения поселка Рогнедино.

- Строительство водопроводных сетей до потребителей не обеспеченных централизованным водоснабжением, в том числе подключение площадок нового строительства, в поселке Рогнедино.

4. Строительство централизованных систем водоснабжения в населенных пунктах (где это целесообразно).

5. Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

6. Разработка и реализация схемы водоснабжения поселка Рогнедино.

Водоотведение

Хозяйственно-бытовая канализация

1.Реконструкция очистных сооружений и сетей канализации в поселке Рогнедино.

2. Прокладка новых самотечных и напорных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации в поселке Рогнедино.

3. Размещение индивидуальных систем очистки сточных вод.

4. Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

5. Разработка и реализация схемы водоотведения на поселок Рогнедино.

6. Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

Теплоснабжение

1. Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе и др. видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.

2. Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом и жидком топливе.

3. Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов.

Электроснабжение

- Строительство ТП 10/0.4 кВ, а также ВЛ 10 кВ в поселке Рогнедино.

2. Обеспечение мер по устранению износа электрооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену.

3. Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимы ми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.

4. Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов.

5. Своевременное информирование населения о состоянии городского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

6. Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии.

7. Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления  системой электроснабжения.

8. Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.

Газоснабжение

- Строительство газопроводов высокого и низкого давления, а также ГРПШ в поселке Рогнедино.

2. Проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) существующих подземных газопроводов высокого, среднего и низкого давления;

3. Осуществление технического диагностирования ГРП и шкафных газорегуляторных пунктов;

4. Закольцовка (по возможности) существующих газопроводов низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения потребителей;

5. Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Ввод в строй систем газоснабжения придаст значительный стимул развитию системы теплоснабжения:

- Строительство теплоисточников на газовом топливе: котельных и теплосетей от них;

- Автономных источников тепла - АИТ в зависимости от характера застройки.

Связь и информатизация

1. АТС  в поселке Рогнедино используется практически на сто процентов. Потребуется увеличением существующей емкости.

2. Формирование единого информационного пространства с целью обеспечения устойчивого развития сельского поселения и повышения качества жизни населения.

3. Модернизация существующих передатчиков с целью стопроцентного охвата телевизионным вещанием аудитории района

4. Опережающее развитие инфраструктуры соответствующей отрасли по отношению к темпам развития экономики.

5. Ускоренное развитие рынка услуг отрасли (передача данных, телекоммуникационные услуги, Интернет, информатизация процессов делопроизводства, создание информационной базы систем образования, здравоохранения и др.).

### 3.3.3. Развитие и размещение объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания

1. Выделение соответствующих функциональных зон для размещения объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания населения (общественно-деловые зоны и рекреационные зоны).

2. Создание условий для обеспечения доступности объектов социального и культурно-бытового обслуживания для маломобильных групп населения.

Объекты здравоохранения

На I очередь реализации генерального плана:

1. Капитальный ремонт/ реконструкция ГБУЧ «Рогнединская ЦРБ» с повышением его технического и материального оснащения.

Объекты начального, основного общего, среднего (полного) общего образования

На расчетный срок реализации генерального плана:

- Капитальный ремонт/ реконструкция общеобразовательных школ в п. Рогнедино, с. Пацынь с повышением их технического и материального оснащения.

Дошкольные и внешкольные учреждения

На I очередь реализации генерального плана:

- Капитальный ремонт/ реконструкция детского сада в п. Рогнедино с повышением его ёмкости на 20 мест, повышением его технического и материального оснащения.

- Организация групп на базе школ в п. Рогнедино, с. Пацынь:

- для внешкольного образования ёмкостью 50 мест.

Культурно-просветительские учреждения

На I очередь реализации генерального плана:

1. Реконструкция существующего дома культуры в с. Пацынь с повышением его технического и материального оснащения.

На расчетный срок реализации генерального плана:

1. Строительство молодежного центра в п. Рогнедино.

Для размещения указанного объекта установлены границы функциональной зоны ОД2 - зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

Объекты спортивного и культурно-массового назначения

На I очередь реализации генерального плана:

1.Реконструкция существующих объектов спорта и физической культуры с повышением их технических характеристик и материального оснащения.

2. Строительство спортивной площадки с. Пацынь.

На расчетный срок реализации генерального плана:

1. Строительство спортивного комплекса с бассейном в п. Рогнедино.

Для размещения указанных объектов установлены границы функциональной зоны Р3 -зоны размещения объектов спортивного и культурно-массового назначения;

Учреждения социального обеспечения и обслуживания

На I очередь реализации генерального плана:

- Строительство отделения социальной помощи на дому в п. Рогнедино.

Для размещения указанного объекта установлены границы функциональной зоны ОД2 - зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

Объекты торговли и потребительский рынок

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной организации системы розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения должны иметь гибкие пути решения. Поселение может иметь свободный состав обслуживающих учреждений независимо от количества жителей, реально оправданный его статусом, уровнем жизни населения и необходимой потребностью.

Таким образом, помимо указанных ниже объектов торговли, на территории поселения могут быть размещены иные объекты торговли, общественного питания и обслуживания населения на специально отведённых для этого функциональных зонах.

На I очередь реализации генерального плана:

- Строительство комплекса бытового обслуживания в п. Рогнедино.

На расчетный срок реализации генерального плана:

1. Строительство культового сооружения в п. Рогнедино.

Для размещения указанных объектов установлены границы функциональных зон ОД2 - зон размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

Строительство кладбищ

Для организации захоронения в структуре муниципального образования выделены территории, отнесенные к функциональным зонам специального назначения - зоны размещения кладбищ (СН1).

Существующие кладбища имеют резерв площадей для захоронения в течение расчетного срока, увеличение площади кладбищ не планируется.

### 3.3.4. Развитие и размещение объектов жилищного фонда

1. Размещение нового жилищного строительства в п. Рогнедино на расчетный срок реализации генерального плана МО «Рогнединское городское поселение» в объеме 34,6 тыс. м2 общей площади, представленной индивидуальной жилой застройкой, в том числе на первую очередь 13,3 тыс. м2.

Для размещения нового жилищного строительства генеральным планом установлены границы функциональных зон Ж1 – зон застройки индивидуальными жилыми домами.

### 3.3.5. Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства

1. Формирование функциональных зон, в т.ч. для обеспечения размещения объектов капитального строительства на расчётный срок реализации генерального плана МО «Рогнединское городское поселение» в составе, представленном в таблицах № 1 и 2.

2. Размещение площадок для нового жилищного строительства предполагается в п. Рогнедино.

п. Рогнедино получает развитие жилых зон индивидуальной застройки путем освоения территорий сельскохозяйственного назначения, прилегающих к южной и северо-восточной частям поселка, с включением указанных территорий в границы п. Рогнедино и переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

Помимо развития жилых зон, проектом предусмотрено размещение общественно-деловых зон, рекреационных зон, зон транспортной инфраструктуры в границах населенных пунктов, необходимых для создания среды проживания населения соответствующей по основным параметрам качества среды проживания населения среднеевропейским стандартам, а также обеспечивающим транспортные и пешеходные связи с районами жилой застройки.

3. Размещение проектируемых объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания предполагается осуществить на территориях общественно-деловых и рекреационные зон, информация о которых представлена в п. 3.3.3. настоящего документа.

## 3.4. Характеристика зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения

В таблице 3 приведен перечень планируемых к размещению на территории МО «Рогнединское городское поселение» объектов, для которых в соответствии с законодательством РФ должны быть установлены зоны с особыми условиями использования территории; также дана характеристика таких зон.

Таблица 3

Перечень планируемых к размещению на территории МО «Рогнединское городское поселение» объектов, для которых в соответствии с законодательством РФ должны быть установлены зоны с особыми условиями использования территории;

а также характеристика таких зон

| № п/п | Наименование объекта | Наименование функциональной зоны, в границах которой предполагается размесить данный объект | Наименование устанавливаемой зоны с особыми условиями использования | Нормативный размер зоны, м | Наименование документа, регламентирующего порядок хозяйственной деятельности в зоне с особыми условиями использования | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопроводные сети | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 5 | Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений | первая очередь |
| 2. | Артезианские скважины | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона санитарной охраны (ЗСО) | 30 м (граница первого пояса ЗСО) | СанПиН 2.1.4.1110-02 | первая очередь |
| 3. | Самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 3 | Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений | расчётный срок |
| 4. | Газопроводы низкого давления | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 2 | Свод правил Газораспределительные системы | первая очередь |
| 5. | ШРП | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 10 | СНиП 42-01-2002 | первая очередь |
| 6. | ВЛ 10 кВ | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Охранная зона | 10 | Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт | первая очередь |
| 7. | ТП 10/0.4 кВ | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний | 10 | ПУЭ | первая очередь |

## 3.5. Мероприятия  по сохранению и регенерации объектов культурного наследия

На расчётный срок реализации генерального плана:

1. Сохранение и благоустройство территории имеющихся на территории поселения объектов культурного наследия.

2. Паспортизация объектов культурного наследия и утверждение границ территории объектов культурного наследия.

3. Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия.

4. Перевод территорий памятников, расположенных вне границ населенных пунктов, в земли историко-культурного назначения.

В пределах земель историко-культурного назначения за пределами земель населенных пунктов вводится особый правовой режим использования земель, запрещающий деятельность, несовместимую с основным назначением этих земель.

5. Реставрация объектов культурного наследия.

## 3.6. Мероприятия по улучшению экологической обстановки охране окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

1. На первую очередь реализации генерального плана МО «Рогнединское городское поселение» предусмотрено:

- разработка проектов обоснования и обустройства санитарно-защитных зон промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-складских предприятий и объектов;

- создание системы мониторинга выбросов загрязняющих веществ (в рамках регионального социально-гигиенического мониторинга).

Мероприятия по охране водных объектов и улучшение качества

питьевого водоснабжения

1. На первую очередь реализации генерального плана МО «Рогнединское городское поселение» предусмотрено:

- реконструкция существующих водопроводных сетей, учитывая степень их технического и физического износа;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), соблюдение законодательного регламента в ВЗ и ПЗП в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, соблюдение законодательного регламента в ЗСО;

- разработка проектов водоохранных зон и их благоустройство;

- проведение мероприятий по улучшению состояния поверхностных водных объектов.

Мероприятия по охране почв

1. На первую очередь реализации генерального плана МО «Рогнединское городское поселение» предусмотрено:

- проведение мониторинга состояния почвенного покрова (в рамках регионального социально-гигиенического мониторинга);

- ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов.

Мероприятия по защите от шума:

1. На первую очередь реализации генерального плана МО «Рогнединское городское поселение»:

- организация защитных лесополос вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки;

- формирование системы зеленых насаждений с усилением защитных лесополос (специальное озеленение) вдоль автодорог с учетом уже имеющегося озеленения, способствующих шумозащите.

## 3.7. Мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений

1. Полное сохранение на территории МО «Рогнединское городское поселение» лесов государственного лесного фонда как ресурса обеспечения экологической устойчивости поселения.

2. Полное сохранение на территории МО «Рогнединское городское поселение» лесной растительности как ресурса обеспечения экологической устойчивости поселения.

3. Полное сохранение на территории МО «Рогнединское городское поселение» находящихся вне границ населенных пунктов участков залесенных территорий, в том числе берегов рек и озер, склонов оврагов и балок.

4. Проведение мероприятий по развитию зеленых насаждений на территории населенных пунктов МО «Рогнединское городское поселение»:

- сохранение территорий зеленых насаждений на территории населенных пунктов;

- обеспечение населения зелеными насаждениями общего пользования не менее  30 м2 на человека;

- озеленение санитарно-защитных зон объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

### 3.8. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории поселения предлагаются также такие мероприятия как:

- разработка карт рисков возникновения ЧС для территории МО;

- развитие информационного обеспечения управления рисками возникновения чрезвычайных ситуаций;

- систематический контроль состояния оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций, потенциально опасных объектов и поддержание их работоспособности;

- проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- реконструкция системы оповещения;

- обеспечение пожарной безопасности.

В целях предупреждения возможной пожароопасной обстановки на трубопроводах и минимизацией ущерба в случае чрезвычайной ситуации, предусматривается:

1. Соблюдение охранной зоны трубопроводов на территории муниципального образования.

2. Обозначение предупредительными знаками линейных задвижек, кранов, вантузов и других элементов трубопроводов, выступающих над поверхностью земли.

3. В местах пересечения трубопроводов с автомобильными дорогами всех категорий, предприятием трубопроводного транспорта совместно с дорожными управлениями по согласованию с Госавтоинспекцией установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта.

4. Доведение до руководителей органов местного самоуправления (руководителей объектов экономики)  информацию о противопожарной обстановке.

5. Проведение проверки готовности местных систем оповещения населения.

6. Уточнение обеспеченности финансовых ресурсов.

7. Проведение разъяснительной работы среди населения о недопустимости сжигания мусора на территории личных домовладений, в непосредственной близости от жилых строений и надворных построек, проведения сельскохозяйственных палов.

8. Обеспечение проведения противопожарной пропаганды среди населения и работников предприятий, с привлечением к этой работе печатных средств массовой информации, местного радио, внутренних радиотрансляционных сетей организаций и др.

9. Обеспечение проведения работ по ликвидации в населенных пунктах несанкционированных свалок горючих отходов,  мусора, очистке противопожарных разрывов между зданиями, а также участков, прилегающих к объектам экономики, жилым домам и надворным постройкам от сухой травы.

10. Проверка готовности  к действиям пожарных формирований, предназначенных  для ликвидации чрезвычайных ситуации.

11. Поддержание в исправном  состоянии сети противопожарного водопровода и пожарных гидрантов, при наличии естественных или искусственных водоемов, обустроенных к ним подъездов и площадок, для установки пожарных автомобилей.

12. При возникновении предпосылок ЧС, осуществляются немедленные меры по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

Доведение до руководителей органов местного самоуправления (руководителей объектов экономики) информацию о противопожарной обстановке; - проведение проверки готовности местных систем оповещения населения в муниципальных образованиях.

В целях снижения рисков возникновения пожаров на территории МО предусматриваются мероприятия:

1. Проведение противопожарной пропаганды среди населения.

2. Восстановление и содержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения.

3. В зимнее время расчистка дорог, подъездов к источникам водоснабжения,

4. Создание не замерзающей проруби.

5. В летний период производство выкоса травы перед домами

6. Разборка ветхих и заброшенных строений.

Основные мероприятия по защите от подтопления и затопления территории МО:

- обеспечение беспрепятственного оттока ливневых и талых вод с застроенной территории, организация поверхностного стока (приведение в готовность искусственные инженерные дорожные сооружения и ливневую канализацию к пропуску паводковых вод);

- для защиты территории от затопления паводковыми водами возведение защитных сооружений – дамбы обвалования или подсыпка территории до незатопляемых отметок,

- проведение мониторинга водного режима застроенных территорий и выборочное устройство глубоких дренажей в наиболее ответственных местах.

- Продукты первой необходимости имеются в магазинах в наличии в полном объеме.

- проведение проверки готовности местных систем оповещения населения.

- уточнение обеспеченности материально-техническими ресурсами, техническое состояние материально-технических средств.

- собственникам ГТС (балансодержателям, арендаторам) дано указание обеспечить безаварийный пропуск паводковых вод;

- обеспечение устойчивого функционирование объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения на подтапливаемых территориях (обваловка ряда объектов, резервные схемы подачи электроэнергии, запас резервного оборудования и др.);

- в подтапливаемые, отрезаемые населенные пункты и населенные пункты с ограничением жизнеобеспечения, с завозом товаров первой необходимости, а также материально-технических ресурсов для проведения аварийно-спасательных работ и организации лодочных переправ;

- использование возможностей средств массовой информации (печать, радио, телевидение) для   информирования населения подтапливаемых (отрезаемых) водой районов, о действиях в случае осложнения ситуации связанной с паводком;

- обеспечение профилактической госпитализации больных в лечебные учреждения области, необходим запас медикаментов в населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления;

- поддержание в готовности сил и средств предназначенные для ликвидации ЧС связанных с паводком;

при возникновении предпосылок ЧС, будут немедленно приняты меры по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

### 3.9. Мероприятия по инженерной подготовке территорий

1. При освоении новых территорий предусматривается:

- защита низменных территорий от затопления;

- защита территорий от подтопления;

- защита от разрушения берегов, геоморфологических форм рельефа;

- удаление почвенно-растительного слоя и торфов с их дальнейшим использованием в озеленении.

### 3.10. Мероприятия по санитарной очистке территорий

На первую очередь реализации генерального плана МО «Рогнединское городское поселение»  предусмотрено:

- Закрытие существующей свалки на северо-востоке п. Бытошь, поскольку СЗЗ указанного объекта распространяется на жилую застройку.

- Строительство новой санкционированной свалки на востоке п. Бытошь южнее железной дороги.

- вовлечение всех сельских населенных пунктов в систему санитарной очистки;

- организация сбора и транспортировки ТБО от садоводческих и дачных объединений и вовлечение их в систему санитарной очистки;

- ликвидация несанкционированных свалок и создание условий, исключающих возможность их появления.

На расчетный срок реализации генерального плана МО «Рогнединское городское поселение» предусмотрено:

- организация системы раздельного сбора отходов производства и потребления с целью их использования в качестве сырья; проведение систематических разъяснительных работ с населением по раздельному сбору отходов потребления;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселений и повышение ее технического уровня;

- разработка системы жесткого контроля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающих возможность их появления.

### 3.11. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана МО «Рогнединское городское поселение»

1. Обеспечение соблюдения социальных и градостроительных норм в генеральном плане МО «Рогнединское городское поселение».

2. Уточнение границы МО «Рогнединское городское поселение» и согласование границы с органами исполнительной власти смежных муниципальных образований.

3. Реализация генерального плана МО «Рогнединское городское поселение» путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселения и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения, или в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса приняты до утверждения документов территориального планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, такие программы и решения подлежат в двухмесячный срок с даты утверждения указанных документов территориального планирования приведению в соответствие с ними.

В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения документов территориального планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, в указанные документы территориального планирования в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения (ст. 26 Градостроительного кодекса РФ).

4. Обеспечение контроля реализации генерального плана МО «Рогнединское городское поселение».

5. Подготовка и принятие Правил землепользования и застройки МО «Рогнединское городское поселение».

# 4. Технико-экономические показатели генерального плана МО «Рогнединское городское поселение»

| №№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Существую-щее положение 2012 г. | 1-ая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 - 2021 гг. | 2012 - 2031 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь территории МО «Рогнединское городское поселение» в установленных границах: | га | 16 510,05 | 16 510,05 | 16 510,05 |
| 1.1.1. | в том числе по категориям земель: |  |  |  |  |
|  | Населённых пунктов | га | 796,76 | 852,79 | 852,79 |
|  |  | % | 4,83 | 5,16 | 5,16 |
|  | Сельскохозяйственного назначения | га | 13 007,03 | 12948,34 | 12948,34 |
|  |  | % | 78,78 | 78,43 | 78,43 |
|  | Промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 100,64 | 103,3 | 103,3 |
|  |  | % | 0,61 | 0,63 | 0,63 |
|  | Лесного фонда | га | 2 562,98 | 2 562,98 | 2 562,98 |
|  |  | % | 15,52 | 15,52 | 15,52 |
|  | Водного фонда | га | 42,64 | 42,64 | 42,64 |
|  |  | % | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 1.1.2. | Площади населённых пунктов | га | 796,76 | 852,79 | 852,79 |
|  | п. Рогнедино | га | 513,64 | 568,15 | 568,15 |
|  | д. Бабичи | га | 23,44 | 23,44 | 23,44 |
|  | д. Клечатово | га | 30,88 | 30,88 | 30,88 |
|  | д. Летошники | га | 49,50 | 49,50 | 49,50 |
|  | д. Ормино | га | 26,28 | 26,28 | 26,28 |
|  | с. Пацынь | га | 70,15 | 70,95 | 70,95 |
|  | д. Ратовское | га | 40,32 | 40,32 | 40,32 |
|  | д. Старое Гатьково | га | 11,38 | 12,1 | 12,1 |
|  | д. Толвино | га | 31,17 | 31,17 | 31,17 |
| 1.3. | Площади функциональных зон в населённых пунктах: |  |  |  |  |
| 1.3.1. | п. Рогнедино | га | 513,64 | 568,15 | 568,15 |
|  | Зоны жилой застройки |  |  |  |  |
|  | Ж1 зоны застройки индивидуальными жилыми домами | га | 201,43 | 212,15 | 235,86 |
|  |  | % | 39,22 | 37,34 | 41,51 |
|  | Ж2 зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 50,67 | 50,52 | 50,52 |
|  |  | % | 9,86 | 8,89 | 8,89 |
|  | Общественно-деловые зоны |  |  |  |  |
|  | ОД1 зоны делового, общественного и коммерческого назначения с включением жилой застройки | га | - | 5,22 | 5,22 |
|  |  | % | - | 0,92 | 0,92 |
|  | ОД2 зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения | га | 33,16 | 34,27 | 35,82 |
|  |  | % | 6,46 | 6,03 | 6,31 |
|  | Рекреационные зоны |  |  |  |  |
|  | Р2 зона зеленых насаждения общего пользования | га | 38,11 | 40,34 | 40,34 |
|  |  | % | 7,42 | 7,10 | 7,10 |
|  | Р3 зона размещения объектов спортивного и культурно-массового назначения | га | - | - | 0,66 |
|  |  | % | - | - | 0,12 |
|  | Зоны специального назначения |  |  |  |  |
|  | СН1 зона размещения кладбищ | га | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
|  |  | % | 0,21 | 0,19 | 0,19 |
|  | Зоны сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |
|  | С1 зона сельхоз угодий | га | 126,98 | 154,75 | 119,97 |
|  |  | % | 24,72 | 27,25 | 21,12 |
|  | Производственные зоны |  |  |  |  |
|  | П производственная зона с размещением предприятий V класса опасности | га | 19,10 | 19,10 | 19,10 |
|  |  | % | 3,72 | 3,36 | 3,36 |
|  | П1 производственная зона с размещением предприятий IV,V классов опасности | га | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
|  |  | % | 0,73 | 0,66 | 0,66 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  | Т1 зона автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 23,20 | 30,35 | 39,21 |
|  |  | % | 4,52 | 5,34 | 6,90 |
|  | Т3 зона размещения гаражей и хозяйственных построек | га | 0,94 | 1,27 | 1,27 |
|  |  | % | 0,18 | 0,23 | 0,23 |
|  | Коммунально-складские зоны. Всего. | га | 1,57 | 1,70 | 1,70 |
|  |  | % | 0,31 | 0,30 | 0,30 |
|  | Зоны инженерной инфраструктуры. Всего. | га | 2,97 | 2,97 | 2,97 |
|  |  | % | 0,58 | 0,52 | 0,52 |
|  | Зоны водных объектов. Всего. | га | 10,64 | 10,64 | 10,64 |
|  |  | % | 2,07 | 1,87 | 1,87 |
| 1.3.2. | д. Бабичи | га | 23,44 | 23,44 | 23,44 |
|  | Зоны жилой застройки |  |  |  |  |
|  | Ж1 зоны застройки индивидуальными жилыми домами | га | 5,83 | 5,83 | 5,83 |
|  |  | % | 24,87 | 24,87 | 24,87 |
|  | Рекреационные зоны |  |  |  |  |
|  | Р2 зона зеленых насаждения общего пользования | га | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
|  |  | % | 16,89 | 16,89 | 16,89 |
|  | Зоны сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |
|  | С1 зона сельхоз угодий | га | 12,17 | 12,17 | 12,17 |
|  |  | % | 51,93 | 51,93 | 51,93 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  | Т1 зона автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
|  |  | % | 6,31 | 6,31 | 6,31 |
| 1.3.3. | д. Клечатово | га | 30,88 | 30,88 | 30,88 |
|  | Зоны жилой застройки |  |  |  |  |
|  | Ж1 зоны застройки индивидуальными жилыми домами | га | 19,31 | 19,31 | 19,31 |
|  |  | % | 62,53 | 62,53 | 62,53 |
|  | Рекреационные зоны |  |  |  |  |
|  | Р2 зона зеленых насаждения общего пользования | га | 4,31 | 4,31 | 4,31 |
|  |  | % | 13,96 | 13,96 | 13,96 |
|  | Зоны сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |
|  | С1 зона сельхоз угодий | га | 5,94 | 5,94 | 5,94 |
|  |  | % | 19,23 | 19,23 | 19,23 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  | Т1 зона автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | % | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
|  | Зоны водных объектов. Всего. | га | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  |  | % | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 1.3.4. | д. Летошники | га | 49,50 | 49,50 | 49,50 |
|  | Зоны жилой застройки |  |  |  |  |
|  | Ж1 зоны застройки индивидуальными жилыми домами | га | 18,87 | 18,87 | 18,87 |
|  |  | % | 38,12 | 38,12 | 38,12 |
|  | Рекреационные зоны |  |  |  |  |
|  | Р2 зона зеленых насаждения общего пользования | га | 11,23 | 11,23 | 11,23 |
|  |  | % | 22,69 | 22,69 | 22,69 |
|  | Зоны сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |
|  | С1 зона сельхоз угодий | га | 16,46 | 16,46 | 16,46 |
|  |  | % | 33,25 | 33,25 | 33,25 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  | Т1 зона автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
|  |  | % | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
|  | Зоны водных объектов. Всего. | га | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
|  |  | % | 3,23 | 3,23 | 3,23 |
| 1.3.5. | д. Ормино | га | 26,28 | 26,28 | 26,28 |
|  | Зоны жилой застройки |  |  |  |  |
|  | Ж1 зоны застройки индивидуальными жилыми домами | га | 13,17 | 13,17 | 13,17 |
|  |  | % | 50,11 | 50,11 | 50,11 |
|  | Рекреационные зоны |  |  |  |  |
|  | Р2 зона зеленых насаждения общего пользования | га | 6,48 | 6,48 | 6,48 |
|  |  | % | 24,66 | 24,66 | 24,66 |
|  | Зоны сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |
|  | С1 зона сельхоз угодий | га | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
|  |  | % | 15,07 | 15,07 | 15,07 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  | Т1 зона автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
|  |  | % | 10,16 | 10,16 | 10,16 |
| 1.3.6. | с. Пацынь | га | 70,15 | 70,95 | 70,95 |
|  | Зоны жилой застройки |  |  |  |  |
|  | Ж1 зоны застройки индивидуальными жилыми домами | га | 41,01 | 39,43 | 39,43 |
|  |  | % | 58,46 | 55,57 | 55,57 |
|  | Ж2 зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 4,82 | 4,88 | 4,88 |
|  |  | % | 6,87 | 6,88 | 6,88 |
|  | Общественно-деловые зоны |  |  |  |  |
|  | ОД1 зоны делового, общественного и коммерческого назначения с включением жилой застройки | га | 0,00 | 2,21 | 2,21 |
|  |  | % | 0,00 | 3,11 | 3,11 |
|  | ОД2 зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения | га | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
|  |  | % | 4,55 | 4,50 | 4,50 |
|  | Рекреационные зоны |  |  |  |  |
|  | Р2 зона зеленых насаждения общего пользования | га | 4,89 | 4,89 | 4,89 |
|  |  | % | 6,97 | 6,89 | 6,89 |
|  | Р3 зона размещения объектов спортивного и культурно-массового назначения | га |  | 1,00 | 1,00 |
|  |  | % |  | 1,41 | 1,41 |
|  | Зоны сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |
|  | С1 зона сельхоз угодий | га | 10,48 | 9,52 | 9,52 |
|  |  | % | 14,94 | 13,42 | 13,42 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  | Т1 зона автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 5,76 | 5,83 | 5,83 |
|  |  | % | 8,21 | 8,22 | 8,22 |
| 1.3.7. | д. Ратовское | га | 40,32 | 40,32 | 40,32 |
|  | Зоны жилой застройки |  |  |  |  |
|  | Ж1 зоны застройки индивидуальными жилыми домами | га | 12,81 | 12,81 | 12,81 |
|  |  | % | 31,77 | 31,77 | 31,77 |
|  | Общественно-деловые зоны |  |  |  |  |
|  | ОД2 зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения | га | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
|  |  | % | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
|  | Рекреационные зоны |  |  |  |  |
|  | Р2 зона зеленых насаждения общего пользования | га | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
|  |  | % | 15,63 | 15,63 | 15,63 |
|  | Зоны сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |
|  | С1 зона сельхоз угодий | га | 17,54 | 17,54 | 17,54 |
|  |  | % | 43,50 | 43,50 | 43,50 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  | Т1 зона автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
|  |  | % | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
|  | Зоны водных объектов. Всего. | га | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
|  |  | % | 3,92 | 3,92 | 3,92 |
| 1.3.8. | д. Старое Гатьково | га | 11,38 | 12,10 | 12,10 |
|  | Зоны жилой застройки |  |  |  |  |
|  | Ж1 зоны застройки индивидуальными жилыми домами | га | 6,47 | 6,98 | 6,98 |
|  |  | % | 56,85 | 57,69 | 57,69 |
|  | Зоны сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |
|  | С1 зона сельхоз угодий | га | 4,08 | 4,20 | 4,20 |
|  |  | % | 35,86 | 34,71 | 34,71 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  | Т1 зона автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 0,83 | 0,92 | 0,92 |
|  |  | % | 7,29 | 7,60 | 7,60 |
| 1.3.9. | д. Толвино | га | 31,17 | 31,17 | 31,17 |
|  | Зоны жилой застройки |  |  |  |  |
|  | Ж1 зоны застройки индивидуальными жилыми домами | га | 10,85 | 10,85 | 10,85 |
|  |  | % | 34,81 | 34,81 | 34,81 |
|  | Зоны сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |
|  | С1 зона сельхоз угодий | га | 17,65 | 17,65 | 17,65 |
|  |  | % | 56,62 | 56,62 | 56,62 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  | Т1 зона автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
|  |  | % | 8,57 | 8,57 | 8,57 |
| 1.4. | СУММАРНЫЕ ПЛОЩАДИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН В НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ |  | 796,76 | 852,79 | 852,79 |
|  | Жилые зоны. Всего. | га | 385,24 | 394,80 | 418,51 |
|  |  | % | 48,35 | 46,29 | 49,08 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Ж1 зоны застройки индивидуальными жилыми домами | га | 329,75 | 339,40 | 363,11 |
|  |  | % | 41,39 | 39,79 | 42,58 |
|  | Ж2 зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 55,49 | 55,40 | 55,40 |
|  |  | % | 6,96 | 6,50 | 6,50 |
|  | Общественно-деловые зоны. Всего. | га | 37,08 | 45,62 | 47,17 |
|  |  | % | 4,65 | 5,35 | 5,53 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | ОД1 зоны делового, общественного и коммерческого назначения с включением жилой застройки | га | 0,00 | 7,43 | 7,43 |
|  |  | % | 0,00 | 0,87 | 0,87 |
|  | ОД2 зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения | га | 37,08 | 38,19 | 39,74 |
|  |  | % | 4,65 | 4,48 | 4,66 |
|  | Рекреационные зоны. Всего. | га | 75,28 | 78,51 | 79,17 |
|  |  | % | 9,45 | 9,21 | 9,28 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Р2 зона зеленых насаждения общего пользования | га | 75,28 | 77,51 | 77,51 |
|  |  | % | 9,45 | 9,09 | 9,09 |
|  | Р3 зона размещения объектов спортивного и культурно-массового назначения | га |  | 1,00 | 1,66 |
|  |  | % |  | 0,12 | 0,19 |
|  | Зоны специального назначения. Всего. | га | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
|  |  | % | 0,14 | 0,13 | 0,13 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | СН1 зона размещения кладбищ | га | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
|  |  | % | 0,14 | 0,13 | 0,13 |
|  | Зоны сельскохозяйственного назначения. Всего. | га | 215,26 | 242,19 | 207,41 |
|  |  | % | 27,02 | 28,40 | 24,32 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | С1 зона сельхоз угодий | га | 215,26 | 242,19 | 207,41 |
|  |  | % | 27,02 | 28,40 | 24,32 |
|  | Производственные зоны. Всего. | га | 22,87 | 22,87 | 22,87 |
|  |  | % | 2,87 | 2,68 | 2,68 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | П производственная зона с размещением предприятий V класса опасности | га | 19,10 | 19,10 | 19,10 |
|  |  | % | 2,40 | 2,24 | 2,24 |
|  | П1 производственная зона с размещением предприятий IV,V классов опасности | га | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
|  |  | % | 0,47 | 0,44 | 0,44 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры. Всего. | га | 41,25 | 48,89 | 57,75 |
|  |  | % | 5,18 | 5,73 | 6,77 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Т1 зона автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 40,31 | 47,62 | 56,48 |
|  |  | % | 5,06 | 5,58 | 6,62 |
|  | Т3 зона размещения гаражей и хозяйственных построек | га | 0,94 | 1,27 | 1,27 |
|  |  | % | 0,12 | 0,15 | 0,15 |
|  | Коммунально-складские зоны. Всего. | га | 1,57 | 1,70 | 1,70 |
|  |  | % | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Зоны инженерной инфраструктуры. Всего. | га | 2,97 | 2,97 | 2,97 |
|  |  | % | 0,37 | 0,35 | 0,35 |
|  | Зоны водных объектов. Всего. | га | 14,14 | 14,14 | 14,14 |
|  |  | % | 1,77 | 1,66 | 1,66 |
| 1.5. | СУММАРНЫЕ ПЛОЩАДИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН В МО | га | 16 510,05 | 16 510,05 | 16 510,05 |
|  | Жилые зоны. Всего. | га | 386,67 | 394,80 | 418,51 |
|  |  | % | 2,34 | 2,39 | 2,53 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Ж1 зоны застройки индивидуальными жилыми домами | га | 330,90 | 339,40 | 363,11 |
|  |  | % | 2,00 | 2,06 | 2,20 |
|  | Ж2 зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 55,77 | 55,40 | 55,40 |
|  |  | % | 0,34 | 0,33 | 0,33 |
|  | Общественно-деловые зоны. Всего. | га | 37,08 | 45,62 | 47,17 |
|  |  | % | 0,23 | 0,28 | 0,29 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | ОД1 зоны делового, общественного и коммерческого назначения с включением жилой застройки | га | 0,00 | 7,43 | 7,43 |
|  |  | % | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
|  | ОД2 зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения | га | 37,08 | 38,19 | 39,74 |
|  |  | % | 0,23 | 0,23 | 0,24 |
|  | Рекреационные зоны. Всего. | га | 2 633,17 | 2 636,40 | 2 637,06 |
|  |  | % | 15,95 | 15,97 | 15,97 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Р1 зона лесов | га | 2 557,89 | 2 557,89 | 2 557,89 |
|  |  | % | 15,49 | 15,49 | 15,49 |
|  | Р2 зона зеленых насаждения общего пользования | га | 75,28 | 77,51 | 77,51 |
|  |  | % | 0,46 | 0,47 | 0,47 |
|  | Р3 зона размещения объектов спортивного и культурно-массового назначения |  |  | 1,00 | 1,66 |
|  |  |  |  | 0,01 | 0,01 |
|  | Зоны специального назначения. Всего. | га | 5,02 | 5,02 | 5,02 |
|  |  | % | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | СН1 зона размещения кладбищ | га | 5,02 | 5,02 | 5,02 |
|  |  | % | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Зоны сельскохозяйственного назначения. Всего. | га | 13 215,26 | 13 191,20 | 13 156,42 |
|  |  | % | 80,04 | 79,90 | 79,69 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | С1 зона сельхоз угодий | га | 13 138,93 | 13 114,87 | 13 080,09 |
|  |  | % | 79,58 | 79,44 | 79,23 |
|  | С2 зона размещения сельскохозяйственных предприятий | га | 76,33 | 76,33 | 76,33 |
|  |  | % | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
|  | Производственные зоны. Всего. | га | 22,87 | 22,87 | 22,87 |
|  |  | % | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | П производственная зона с размещением предприятий V класса опасности | га | 19,10 | 19,10 | 19,10 |
|  |  | % | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | П1 производственная зона с размещением предприятий IV,V классов опасности | га | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
|  |  | % | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры. Всего. | га | 146,38 | 150,86 | 159,72 |
|  |  | % | 0,89 | 0,91 | 0,97 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Т1 зона автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 145,11 | 149,59 | 158,45 |
|  |  | % | 0,88 | 0,91 | 0,96 |
|  | Т3 зона размещения гаражей и хозяйственных построек | га | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
|  |  | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Коммунально-складские зоны. Всего. | га | 3,76 | 3,76 | 3,76 |
|  |  | % | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | КС коммунально-складская зона | га | 3,76 | 3,76 | 3,76 |
|  |  | % | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Зоны инженерной инфраструктуры. Всего. | га | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
|  |  | % | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | И1 зона инженерной инфраструктуры | га | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
|  |  | % | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Зоны водных объектов. Всего. | га | 56,78 | 56,46 | 56,46 |
|  |  | % | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | В зона водных объектов | га | 56,78 | 56,46 | 56,46 |
|  |  | % | 0,34 | 0,34 | 0,34 |